СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра Нижнеилимского        Глава Березняковского

муниципального района                            муниципального образования

______________ В.В.Цвейгарт                  _______________ А.П.Ефимова

«_____»_____________2020г.                  «_____»_______________2020г.

М.П.                                                             М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального  отдела

Управления Роспотребнадзора по

Иркутской области в городе Братске,

Братском и Нижнеилимском районах Бобров С.А

______________С.А. Бобров

«_____»_____________2020г.

М.П.

Генеральная схема санитарной очистки

территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

п. Березняки

2020 г.

Оглавление

|  | Сокращения, термины и определения…………………………………….….. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение………………………………………………………………………...... | 6 |
| 1. | Краткая характеристика и природно-климатические условия………….. | 9 |
| 2. | Существующее состояние и развитие муниципального образования на перспективу……………………………………………………………………… | 17 |
| 3. | Состояние окружающей среды………………………………………………... | 21 |
| 4. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки………... | 24 |
| 5. | Накопление, транспортирование и размещение отходов…………………. | 25 |
| 6. | Твердые коммунальные отходы……………………………………………….. | 29 |
| 7. | Жидкие коммунальные отходы………………………………………………... | 31 |
| 8. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий…... | 31 |
| 9. | Отходы 1-2 класса опасности…………………………………………………. | 31 |
| 10. | Биологические отходы………………………………………………………….. | 35 |
| 11. | Санитарное состояние сооружений по размещению отходов………….… | 35 |
| 12. | Содержание и уборка муниципальных дорог………………………………… | 55 |
| 13. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий…………. | 55 |
| 14. | Транспортно-производственная база………………………………………… | 57 |
| 15. | Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий…………... | 57 |
|  | Заключение ………………………………………………………………………. | 60 |
|  | Приложение 1…………………………………………………………………… | 61 |
|  | Приложение 2…………………………………………………………………… | 65 |
|  | Приложение 3…………………………………………………………………… | 67 |
|  | Приложение 4…………………………………………………………………… | 68 |
|  | Приложение 5…………………………………………………………………… | 70 |

Сокращения, термины и определения

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению;

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

- обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

- объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

- лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

- норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

- паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

- вид отходов- совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

- лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

- сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

- накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

- твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

- норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Введение

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. Генеральная схема санитарной очистки территории определяет принципы, направления и механизмы их реализации по созданию эффективной системы комплексного управления отходами на территории муниципального образования. Схема является базовой основой организации и координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования по обращению с отходами.

Актуальность проблемы обращения с отходами связана с тем, что она охватывает все сферы жизнедеятельности населения и отрасли экономики. Успешное решение проблемы обращения с отходами требует единого концептуального подхода, научно-обоснованной и объективной оценки состояния обращения с ТКО и ЖБО как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия отходов потребления на экологию и население и максимальное использование отходов потребления в качестве вторичных материальных ресурсов.

В настоящем документе использованы и приведены ссылки на следующие основные правовые нормативные документы, регулирующие вопросы обращения с отходами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации РФ от 29.12.2004г. №190- ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ. МКД 7-01.2003»;

- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г.№170;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.2. 2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 (ред. от 30.06.2018) «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 13.07.2019 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Решение Думы Березняковского сельского поселения от 23.08.2018 г. №67 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение»;

- Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области;

- Правила землепользования и застройки Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию системы обращения с отходами, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей Березняковского сельского поселения.

Генеральная схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и разработана сроком с выделением первой очереди мероприятий на 5 лет, и выделением расчетного срока на 2031 год. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений. В случае кардинального изменения движения потока необходимо провести досрочную корректировку схемы, внесением всех дополнений.

Схема подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к генеральным схемам санитарной очистки территории, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

# 1. Краткая характеристика и природно-климатические условия

Экономико-географическое положение.

Березняковское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области».

В Березняковском муниципальном образовании входят поселки Березняки и Игирма (Старая Игирма). Административным центром муниципального образования является п. Березняки. Постоянное население на 01.01.2020 г. составляет 1704 чел. (в п. Березняки – 1100 чел., в п. Игирма – 604 чел.).

Березняковское муниципальное образование граничит на севере с Янгелевским городским поселением, а на протяжении остальной границы – с межселенными территориями Нижнеилимского района.

До революции территория Березняковское сельского поселения входила в состав Киренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г., согласно Постановлению ВЦИК от 28 июня 1926 г. Иркутская губерния, входящая в состав Сибирского края, была упразднена и разделена на округа и районы. Тогда был образован Нижнеилимский район (центр – село Нижнеилимское) в составе Тулунского округа. В 1930 г. окружное деление было упразднено, районы, в том числе и Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску – центру образованного Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской области). Территория Березняковского муниципального образования вошла в состав Нижнеилимского административного района Иркутской области.

Березняковское сельское поселение находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, на берегу Усть-Илимского водохранилища, в пониженной полосе между Лено-Ангарским плато и Ангарским кряжем с высотой рельефа 450-500 м.

Наличие автомобильной дороги, свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров страны и области. Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет 1 300 км по железной дороге через ст. Коршуниха – Ангарская), до районного (г. Железногорск-Илимский) - 80 км, от ближайшего большого города, Братск (ст. Гидростроитель), 289 км. Суровые климатические условия поселения, приравненные к районам Крайнего Севера, а также низкий уровень освоенности территории также осложняют реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

Березняковское муниципальное образование входит в состав Нижнеилимской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру – г. Железногорск-Илимский, с которым поддерживает связи в системе межселенного обслуживания. В качестве центра муниципального образования п. Березняки осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского поселка Игирма с населением 622 чел., расположенного на расстоянии 8 км.

Площадь п. Березняки в проектных границах составляет 145,7 га. В настоящее время застроенная территория занимает 95,7 га, или 65,7% всех земель в границах поселка. Из нее 59,8 га (62,5% застройки) приходится на жилую зону, большая часть которой, 48,9 га или 81,8%, сформирована индивидуальной застройкой усадебного типа, 3,3 га или 5,5 % жилой застройки занимают малоэтажные многоквартирные жилые дома. Территории ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества составляют 7,1 га, прочие жилые территории – 0,5 га. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети кварталов жилой застройки. Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону рабочего поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения, культуры и искусства) размещаются на площади 4,8 га.

Производственные зоны, включающие в себя промышленные территории (овощехранилище, пилорама, гаражные боксы и д.р.) занимают 26,7 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 4,4 га.

Рекреационная зона, представлена, главным образом, территорией леса, занимает 49,1 га или 33,7% площади поселка, режимная зона, территория ПЧ-36 «Хребтовая», - 0,5. Зоны специального назначения составляют 0,4 га.

Территория п. Игирма в проектных границах составляет 107,4 га. В настоящее время застроенная территория занимает 73,2 га, или 68,1% всех земель в границах поселка. Из нее 65,2 га (89,1% застройки) приходится на жилую зону, большая часть которой, 62,4 га или 95,7% сформирована индивидуальными домами усадебного типа. Кроме того 2,8 га или 4,3% жилой застройки занимают садоводства. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения), размещаются на площади 1,7 га.

Производственные зоны (пилорама, база ФГУ «Игирменский лесхоз») занимают незначительную территорию – 2,3 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 1,2 га.

Рекреационная зона (представленная, главным образом, территорией естественного ландшафта) занимает 36,9 га или 34,3% площади населенного пункта, в том числе 2,8 га территория зеленых насаждений общего пользования.

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Березняковского сельского поселения составляет 33995,4 га. На застроенную территорию приходится 6,0 га, которая полностью представлена участками садоводств и дачных хозяйств.  Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, также занимают незначительную площадь – 1,0 и 0,4 га соответственно.

Анализ современного использования территории Березняковского сельского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности, отсутствие градообразующего предприятия (ранее совхоз «Березняковский»). Подавляющую часть земель поселения занимают рекреационные зоны – 30 307,5 га.

Застройкой (с учетом неиспользуемых территорий) занято 174,9 га, что составляет 0,5% всех земель в границах проекта. Рекреационные внеселитебные территории занимают 95,1% площади, под прочие виды использования остается 4,4% всех земель поселения.

Таблица 1

Современное использование территории Березняковского сельского поселения в кадастровых границах населенного пункта

| Территории | п. Березняки | п. Игирма | Вне границ населенного пункта | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территории жилых зон | 59,8 | 65,2 | 4,6 | 129,6 | 0,4 |
| малоэтажная застройка | 52,7 | 62,4 | - | 115,1 | 0,3 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 48,9 | 62,4 | - | 111,3 | 0,3 |
| малоэтажная жилая застройка | 3,3 | - | - | 3,3 | 0,0 |
| прочие жилые | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,0 |
| садоводства | 7,1 | 2,8 | 4,6 | 14,5 | 0,0 |
| Общественно-деловых зон | 4,8 | 1,7 | - | 6,5 | 0,0 |
| Производственных зон | 26,7 | 2,3 | 1,0 | 30,0 | 0,1 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 1,2 | 0,4 | 6,0 | 0,0 |
| Рекреационных зон | 49,1 | 36,9 | 30475,1 | 30561,1 | 88,5 |
| в т.ч. зеленые насаждения общего использования | - | 2,8 | - | 2,8 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 1,5 | - | - | 1,5 | 0,0 |
| зон сельскохозяйственного использования | - | - | 3754,3 | 3754,3 | 11,0 |
| зон специального назначения | 0,4 | - | 13,6 | 14,0 | 0,0 |
| режимных зон | 0,5 | 0,1 | - | 0,6 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 145,7 | 107,4 | 34249,0 | 34248,5 | 100 |

Жилая зона поселения представлена преимущественно территорией индивидуальных  жилых домов усадебного типа – 111,3 га (85,9% застройки) и территорией садоводств – 14,5 га (11,2%), характеризующееся низкой плотностью. На малоэтажные многоквартирные жилые дома и прочие жилые территории приходится 3,3 и 0,5 га соответственно.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 6,5 га.

Производственные зоны занимают площадь в 30,0 га, или 0,1% всех земель, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 6,0 га. Наибольшие по площади участки инженерной и транспортной инфраструктуры приходятся на территорию объектов инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, котельные) – 4,0 га или 66,7%.

На территории Березняковского сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения имеются. Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 21.2га.

Согласно инвентаризационным данным и форме №1-жилфонд, жилищный фонд Березняковского муниципального образования на 01.01.2020 г. составил 39,9 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд приходится 26,1 тыс. м2 общей площади (65,4%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 13,8 тыс.м2, или 34,6%.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 346,6 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 17,0 чел/га (Таблица 2).

Таблица 2

Размещение жилищного фонда на расчетный срок по структуре застройки и этажности (тыс. м2 общей площади квартир)

|  | существующий жилой фонд | существующий сохраняемый жилищный фонд | проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | всего по проекту | население т.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2-зт. Индивидуальные жилые дома усадебного типа |  | всего |  |  |
|  |  |  |  | 1-2-зт. Блокированные жилые дома |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Березняки | 6,0 | 24,1 | 7,3 | 5,0 | 12,3 | 36,4 | 1,4 |
| п. Игирма | 13,9 | 12,0 | 6,2 | - | 6,2 | 18,2 | 0,7 |
| всего | 39,9 | 36,1 | 13,5 | 5,0 | 18,5 | 54,6 | 2,1 |
| % | 73,1 | 66,1 | 24,7 | 9,2 | 33,9 | 100,0 |  |

Жилищный фонд Березняковского муниципального образования имеет уровень благоустройства. По большинству видов инженерного оборудования уровень обеспеченности существенно выше среднего уровня для сельской местности Нижнеилимского района. Горячее водоснабжение отсутствует. Деревянный жилищный фонд по преимуществу неблагоустроенный

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 19,9 м2, что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Нижнеилимского района (21,3 м2/чел) но выше среднего уровня сельских поселений Иркутской области (18,4 м2/чел.) - см. Таблицу 3.

Таблица 3

Жилищная обеспеченность населения

|  | Сельское поселение | Нижнеилимский район* | Иркутская область* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя жилищная обеспеченность, м2/ чел. | 19,9 | 21,3 | 18,4 |

* показатели для сельских поселений

Климат.

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Средняя температура января -24ºС. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -56ºС. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля.

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы.

Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50 %, а за весь теплый период - 70-80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления. По наблюдениям, в последние годы климат значительно меняется.

Гидрологические условия.

По территории Березняковского муниципального образования протекают такие водные объекты: Усть-Илимское водохранилище, р. Грануха, р. Елань, р. Еланный, р. Зенков, р. Ключевой, р. Куренной, р. Мостовой, р. Ниж.Боярск, р. Нижний, р. Никольский, р. Половинный, р. Семеновский, р. Серебрянный, р. Сухой, р. Тоборный, р. Томаренчиха, р. Черемухов, р. Борисов, а также другие мелкие реки и ручьи.

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Летняя межень нарушается дождевыми паводками. В зимний период в связи с переходом рек на подземное питание устанавливается низкая межень.

Рельеф.

Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами. Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300-600 м. над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от 5 до 10º, крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Вершины сопок плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями трапповых глыб.

Почвы, растительность.

Почвы на территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высоких и низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново- карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых длительно сезонно-мерзлотных почв.

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей.

Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории Березняковского сельского поселения выявлено месторождение известняка Оглоблинское. Утверждены запасы протоколом ТКЗ № 374, 1998г. Б-1556.

Месторождений пресных подземных вод не выявлено.

2. Существующее состояние и развитие муниципального образования на перспективу

Согласно генерального плана Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области развитие муниципального образования на перспективу будет характеризоваться следующими процессами: экономические преобразования, связанные с развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного производства, изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все процессы в обществе. Многие хозяйствующие субъекты изменили структуру своей работы или прекратили деятельность. Сократился уровень занятости населения. Возросла доля людей, не занятых работой и учебой. В связи с развитием транспорта и повышением уровня мобильности населения появился существенный процент трудоспособного, населения работающего вне сельского поселения.

Основными отраслями экономики МО «Березняковское сельское поселение» являются: торговля, деятельность малых предприятий по лесопереработке.

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Березняковского сельского поселения представлена административно-хозяйственными и деловыми учреждениями, учреждениями образования, культуры, бытового обслуживания, здравоохранения, торговли. Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценное удовлетворение потребностей населения.

Потребительский рынок представлен сетью частных магазинов и учреждениями, оказывающими платные услуги населению.

Здания школы и детского сада в хорошем состоянии, соответствуют нормам. Имеют свои территории, на которых есть также вспомогательные здания, детская площадка, стадион.

Бюджет Березняковского сельского поселения является дотационным.

Социальная инфраструктура.

Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения.

На исходный год разработки программы в Березняковском муниципальном образовании действовала одна муниципальная средняя общеобразовательные школы – МОУ «Общеобразовательная средняя школа им. М.К. Янгеля п.Березняки» с проектной вместимостью 240 мест и одна МКОО «Игирменская основная общеобразовательная школа» проектной вместимостью 180 мест. Общая вместимость школ муниципального образования составляет 420 мест. Фактическая наполняемость образовательного учреждения составляет 177 человек или 42,1% проектной вместимости объекта.

Дошкольные образовательные учреждения.

Дошкольные образовательные учреждения на территории муниципального образования представлены МДОУ «Детский сад «Ручеек» в п. Березняки на 75 мест, и детский сад в п. Игирма на базе МКОО «Игирменская основная общеобразовательная школа», действует дошкольная группа на 20 детей. Общая вместимость дошкольных учреждений муниципального образования составляет 95 мест, фактически их посещает 68 детей, что составляет 71,6% проектной наполняемости объектов.

Предприятия торговли и общественного питания.

Торговая сеть поселения на исходный год разработки Схемы была представлена 6 магазинами общей торговой площадью 262,9 м2. И 8 магазинами в п. Игирма – 268,7 м2 общей торговой площади.

Учреждения здравоохранения.

Учреждения здравоохранения муниципального образования представлены ОГБУЗ ЖРБ «Березняковская участковая больница» с поликлиникой на 100 посещений в смену, стационаром вместимостью 50 коек (в том числе инфекционное туберкулезное отделение на 25 коек.  Работает аптечный киоск. В п. Игирма работает ФАП.

Здравоохранение Березняковского сельского поселения представлено ОГБУЗ ЖРБ «Березняковская участковая больница» (Прием: 1563 чел. в год амбулаторно, 952 чел. на дому по данным за 2019 год).

Предприятия коммунально-бытового обслуживания.

В Березняковском муниципальном образовании отсутствуют предприятия, осуществляющие непосредственное бытовое обслуживание населения.

Учреждения культуры и искусства.

Культурно-досуговые услуги населению МО «Березняковское сельское поселение» оказываются муниципальное учреждение культуры «Культурно-информационный центр Березняковского сельского поселения», в состав которого входят две библиотеки и два клуба в п. Березняки, п. Игирма, деятельность которых направлена культурно-досуговую деятельность, библиотечное обслуживание населения.

Спортивные сооружения.

Физкультурно-спортивные сооружения (открытые спортивные площадки, стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны), кроме школьных объектов, в границах Березняковского сельского поселения отсутствуют.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования.

На территории поселения функционирует Братское отделение №2413 Байкальского Сбербанка РФ в п. Березняки, почтовое отделение связи Железногорск-Илимского почтамта – структурного подразделения УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России» в п. Березняки и п. Игирма; стационарная телефонная связь осуществляет ОАО «Ростелеком». На территории также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (торговая марка «Мегафон») и АОА «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Связь МТС в 2015г. появилась на территории поселения, и интернет «Росрегион» в 2016г., сотовая связь «Теле-2» в 2019г.

На территории Березняковского сельского поселения осуществляют деятельность (предоставляют услуги в области растениеводства) ИП Зарубин А.А. и КФХ Марьин В.В.

Услуги коммунального комплекса на территории поселения предоставляют:

- Муниципальное унитарное предприятие жилищное коммунальное хозяйство «Березняки» (МУП ЖКХ «Березняки») - теплоснабжающая организация;

- ООО «ГРАНДСЕРВИС» - ресурсоснабжающая организация (водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО).

Данная схема санитарной очистки предусматривает период развития территории поселения с 2020 по 2031 год (включительно). Предположительно за данный временной этап кардинального развития муниципального образования не произойдет. Ввод в действие новых промышленных предприятий, учреждений и организаций, которые внесли бы существенные изменения в разрабатываемую схему, не ожидается.

3. Состояние окружающей среды

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха Березняковского муниципального образования оказывают:

- в п. Березняки: личные подсобные хозяйства (животноводство), объекты коммунально-складского назначения;

- в п. Игирма: пилорама, личное подсобное хозяйство.

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

Учитывая, что население использует дровяное отопление негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» качество атмосферного воздуха в Березняковском поселении отвечает нормативным требованиям. Лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха проводится ведомственными лабораториями и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе.

Веществ с превышением ПДК в атмосферном воздухе за последние 5 лет не обнаруживалось.

Вещества, выделенные как приоритетные для контроля за атмосферным воздухом (свинец, формальдегид), в настоящее время не контролируется в виду отсутствия лабораторной базы. Данные вещества являются выбросами от автотранспорта.

На здоровье населения отрицательное воздействие выхлопными газами от автотранспорта, проходящего по главной улице Янгеля, улице Центральной и второстепенным улицам п. Березняки и п.Игирма будет минимальным, из - за малого его количества и низкой интенсивности движения.

В целом, состояние атмосферного воздуха Березняковского муниципального образования можно охарактеризовать как благоприятное, рассматриваемая территория характеризуется незначительной степенью загрязнения окружающей среды.

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования;

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целях обеспечения экологической безопасности жителей Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района в существующих социально-экономических условиях, для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий, утверждена Постановлением Администрации Березняковского сельского поселения от 26.12.2019г. №138/1 муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Березняковского сельского поселения» на 2020 - 2022 годы.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	 выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

-	 проведение мероприятий по благоустройству и озеленению района;

-  разработка нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды;

-  развитие и функционирование системы экологического воспитания, культуры и просвещения населения Березняковского сельского поселения;

- проведение контрольно-надзорных мероприятий для обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства.

Решение вышеперечисленных задач муниципальной программы позволит обеспечить оздоровление и стабилизацию экологической обстановки на территории муниципального образования за счет:

-	снижения воздействия негативных факторов на окружающую природную среду поселения, улучшения качества жизни населения;

-	 улучшения внешнего облика муниципального образования;

-	 комплексного благоустройства и озеленения территорий;

-  повышения	эффективности	природоохранной	деятельности в

Березняковском сельском поселении;

-  повышения уровня экологической культуры населения посредством дальнейшего развития системы непрерывного экологического образования и воспитания;

- информирования населения об экологической ситуации в Березняковском сельском поселении (размещения на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения и в СМИ «Вестник»).

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств всех источников составляет   100 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 г. - 40 тыс. рублей;

2021 г. - 30 тыс. рублей;

2022 г.- 30 тыс. рублей

# 4. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района принимает участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

А также:

- Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

5. Накопление, транспортирование и размещение отходов

Схема санитарной очистки территории Березняковского сельского поселения, учитывая малочисленность проживающего населения, отсутствие крупного промышленного производства, предусматривает оборудование мест для временного размещения твёрдых коммунальных отходов с последующим их транспортированием для утилизации на свалку.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование отходов (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерские пункты);

- сбор отходов (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- обезвреживание отходов (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерских пунктах);

- транспортировка отходов по договорам физических и юридических лиц с организацией от специально оборудованных контейнерных площадок, до места захоронения отходов и до предприятия - переработчика отходов, имеющих соответствующие лицензии, с 01.01.2019 г. в связи с изменениями федерального законодательства, транспортировку отходов должен осуществлять региональный оператор зоны 1 (Север);

- размещение отходов (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента транспортирования).

На территории сельского поселения накопление отходов должно производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс накопления осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

В 2019 году администрацией Березняковского сельского поселения было приобретено 15 контейнеров на сумму 100,0 тыс. рублей. Администрация планирует поставить купленные контейнеры на площадки накопления твердых коммунальных отходов, когда региональный оператор начнет осуществлять свою деятельность на территории Березняковского сельского поселения (так как у администрации нет возможности, и техники для обслуживания данных контейнеров). В настоящее время на территории Березняковского муниципального образования осуществляется накопление и сбор ТКО у граждан (проживающих в частных и многоквартирных домах), и осуществляет транспортирование отходов на площадку для накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев ООО «ГРАНДСЕРВИС».

На данный момент, договоры с региональным оператором по обращению с ТКО на оказание услуг по обращению с ТКО в отношении иных зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, на земельные участки, находящиеся  в собственности не заключались.

Сбор и вывоз ТКО производится по субботам еженедельно (подъезжает мусорная машина, и забирает мусор (пакетировано)).

Крупногабаритный мусор вывозится по заявочной форме, трактором с тележкой находящейся на балансе администрации.

На сегодняшний день, начисление за вывоз ТКО осуществляется в размере 70 руб. на одного проживающего в квартире (помещении).

Требования к местам расположения контейнерных площадок:

1. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

2. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

3. Площадка должна иметь ровное асфальтированное или бетонное покрытие на уровне проезжей части, с ограждением из листов металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра.

4. Контейнерная площадка должна быть оборудована ливнеприемным колодцем.

5. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть сквозными. Ширина проезда должна составлять не менее 6 метров. Контейнерная площадка и подъездные пути должны освещаться.

6. Не допускается наличие коммуникаций над подъездными путями к площадке и площадкой, расположенных ниже 5,5 метров от уровня проезжей части.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача). Акты комиссий должны утверждаться депутатами Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района.

Площадка для контейнеров должна быть оборудована бордюром высотой 5-7 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону или на проезжую часть. Если контейнерная площадка оборудуется на расстоянии более 2-х метров от края проезжей части, то должен быть оборудован подъездной карман.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м.

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

В 2020 году контейнерные площадки (места) накопления твердых коммунальных отходов в Березняковском муниципальном образовании не создавались, в связи с тем, что данные земельные участки под площадками проходят процедуру оформления, и согласования с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Братске, Братском и Нижнеилимском районах. Постановлением Администрации Березняковского сельского поселения от 23.07.2020 №103 утвержден реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и полигон ТКО, расположенные на территории муниципального образования «Березняковское сельское поселение» Нижнеилимского района» (см. Приложение №1).

Полигон ТКО расположенный в Нижнеилимском лесничестве, Игирминском участковом лесничестве, Березняковская дача, квартал №53 числится как резервный, и в настоящее время коммунальные отходы на данную территорию не вывозятся.

Существует необходимость в изменении площадки под складирование ТКО до 11 мес. новый адрес: РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, бывший совхоз "Березняковский", (силосные ямы). На организованной и функционирующей площадке (полигоне) не включенной в ГРОРО, Администрация Березняковского сельского поселения продолжает заниматься переводом земель из лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в целях размещения полигона твердых коммунальных отходов, для дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В настоящий момент, между администрацией Березняковского сельского поселения и Министерством лесного комплекса Иркутской области, ведется работа по устранению выявленных замечаний по переводу земель.

На территории сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке, должны передаваться с целью использования или обезвреживания. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного транспортирования твердых коммунальных отходов, уборки территории максимально приближена к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Состав спецавтотехники и, при необходимости, графики транспортирования ТКО определяет предприятие, оказывающее соответствующие услуги на основании заключенного договора, по согласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд, либо с администрацией.

Все необходимые условия и требования по оказанию услуг в сфере санитарной очистки оговариваются (должны оговариваться) в договоре на оказание данного вида услуг.

Требования о наличии баз по содержанию спецтехники и организации дезинфекции мусоровозного транспорта являются (должны являться) условиями конкурсной документации при объявлении конкурса на оказание услуг по транспортированию отходов с территории муниципального образования.

Ответственность за содержание спецавтотехники (в том числе дезинфекцию) лежит на автопредприятиях, оказывающих услуги в сфере санитарной очистки.

На данный момент для перехода на новую систему обращения с ТКО и возможности осуществлять свою деятельность ООО «Братский ТБО» у Администрации Березняковского сельского поселения существует потребность: Березняки - 24 контейнера, 8 площадок (запас 20 контейнеров, 3 площадки), п.Игирма- 20 контейнеров, 8 площадок (запас 10 контейнеров, 3 площадки).

# 6. Твердые коммунальные отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Транспортировку ТКО с 01.01.2019 г. должен осуществлять от мест накопления региональный оператор зоны 1 (Север).

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере зависит от местных условий. В соответствии с статистическими данными, в Березняковском сельском поселении, за истекший год вывезено 1,8 тыс. м3 или 0,6 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

На территории Березняковского муниципального образования утверждена Постановлением Администрации Березняковского сельского поселения от 25.02.2020 №25 муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Березняковского муниципального образования на 2020-2022 годы».

Цель программы: Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Березняковского муниципального образования.

Задача программы: Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.

Общий объем финансирования по годам реализации составляет:

2020 год – 1810,00 тыс. рублей;

2021 год – 1800,00 тыс. рублей;

2022 год – 1000,00 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2020 год – 1730,00 тыс. рублей;

2021 год – 1720,00 тыс. рублей;

2022 год – 980,00 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:

2020 год – 80,00 тыс. рублей;

2021 год – 80,00 тыс. рублей;

2022 год – 20,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Строительство и обустройство контейнерных площадок

2. Приобретение контейнеров

3.Очистка несанкционированных свалок

# 7. Жидкие коммунальные отходы

Сбор, транспортировка и размещение жидких отходов от зданий, сооружений, не канализованной части поселения должны производиться в соответствии с СанПин 42-128-4690-88.

Сбор и удаление ЖКО от благоустроенного жилого сектора и от общественных зданий и сооружений осуществляется централизованно через очистные сооружения. ЖКО от не канализованной части застройки собираются в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационному транспорту свободный и беспрепятственный подъезд.

Выгребные ямы должны очищаться по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода.

8. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий

Для обеспечения услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых бытовых отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается региональным оператором.

9. Отходы 1-2 класса опасности

Отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), передаются для обезвреживания в соответствующие организации. Организациями самостоятельно организовываются места для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в соответствии с установленными требованиями, заключают договор со специализированными организациями на их транспортирование.

На территории Березняковского сельского поселения организован первичный сбор отходов I и II классов опасности, и выделено место хранения отходов I и II классов опасности, для размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп. Население Березняковского сельского поселения проинформировано о сборе отходов I и II классов опасности, с помощью объявлений. Информация размещена на информационных стендах, в СМИ «Вестник» администрации Березняковского сельского поселения, а также на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru.

Пункты приема по сбору отходов I и II классов опасности находятся в п.Березняки - в здании администрации, в п.Игирма - в здании офиса администрации (все собранные отходы перевозятся в п.Березняки). Место для хранения отходов находится в п.Березняки, в специально отведенном для отходов I и II классов опасности месте, здание закрывается на замок. В дальнейшем, администрация Березняковского сельского поселения, планирует заключить договор со специализированными организациями на транспортировку отработанных ртутьсодержащих ламп от места их первичного сбора и размещения, возможно с региональным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, и передать данные отходы на утилизацию.

Администрация Березняковского сельского поселения разработала и утвердила нормативно-правовой акт, регулирующий процесс обращения с опасными отходами в границах Березняковского сельского поселения (Постановление от 22.06.2020г. №84 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Березняковского сельского поселения»).

ПОРЯДОК

СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. Общие положения

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Березняковского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в целях недопущения их неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и среду обитания путем организации системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.

1.2. Требования к сбору отработанных ртутьсодержащих отходов распространяются на юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Березняковского сельского поселения, а также на физических лиц.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Межгосударственным стандартом 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работа со ртутью. Требования безопасности», утвержденным Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 № 4833, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 691 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

## 2. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» следующие понятия означают следующее:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

«использование отработанных ртутьсодержащих ламп» - применение отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии;

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;

«накопление» - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

«специализированные организации» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности.

2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

2.3. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах общего пользования.

2.4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару.

2.5. Березняковское сельское поселение в установленном федеральным законодательством порядке организует сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

2.6. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.

2.7. Места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп определяются с учетом санитарно-эпидемиологических и экологических требований.

2.8. Администрация Березняковского сельского поселения информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения соответствующей информации в общедоступных местах на территории Березняковского сельского поселения.

10. Биологические отходы

На территории Березняковского муниципального образования пункта сбора павших трупов животных не имеется. Биологические отходы должны транспортироваться в пункт сбора биологических отходов, в которой происходит их утилизация по договорам, заключаемым со специализированными организациями.

11. Санитарное состояние сооружений по размещению отходов

В настоящее время на территории Березняковского муниципального образования нет организованных участков для сбора, удаления и утилизации ТКО.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для сельского поселения, так и Нижнеилимского района в целом. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТКО, необходимо оборудовать специальные площадки с бункерами. Бункера должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. После заполнения бункеров мусор должен вывозиться на ближайший полигон. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТКО, рассортированного по нескольким видам.

Администрацией Березняковского сельского поселения были приняты меры в целях обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами во избежание чрезвычайных ситуаций, на территории Березняковского муниципального образования:

- Сельскохозяйственным предприятиям направлена «Памятка для сельхозтоваропроизводителей Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»»;

- На официальном сайте администрации поселения размещена информация «Новости о требованиях законодательства об обращении   с пестицидами и агрохимикатами»;

- Постановлением администрации Березняковского сельского поселения утверждены: План рационального использования и природоохранных мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения, и Порядок оповещения жителей поселения о проведении сельскохозяйственных работ по обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами (Постановление от 23.04.2020г. № 46/1).

Требования законодательства об обращении с пестицидами и агрохимикатами

Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в том числе с их действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды установлены Федеральным законом от 19.07.1997 N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее по тексту – Закон).

Пестициды – это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты). Агрохимикаты – это удобрения химического или биологического происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. Данное понятие не применяется в отношении торфа.

В соответствии со статьей 19 Законахранение пестицидов и агрохимикатов разрешается в специализированных хранилищах, предназначенных только для их хранения. Запрещается бестарное хранение пестицидов. При хранении пестицидов и агрохимикатов необходимо соблюдать требования, исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей среде.

Гигиенические требования, направленные на обеспечение максимальной безопасности пестицидов и агрохимикатов для человека и среды его обитания на всех этапах обращения с указанными средствами установлены СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»

Пунктом 5.1 СанПин установлено, что хранение пестицидов и агрохимикатов допускается только в специально предназначенных для этого помещениях, отвечающих требованиям строительных норм и правил. Не допускается хранение пестицидов и агрохимикатов под открытым небом.

В силу пункта 5.15 СанПин при хранении пестицидов и агрохимикатов необходимо следить за целостностью тары; в случае ее нарушения препараты немедленно перезатариваются в специальную тару. Категорически запрещается оставлять пестициды рассыпанными или пролитыми. После их сбора для последующего обезвреживания загрязненную площадку обрабатывают соответствующими средствами.

За нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами статьей 8.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде  штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ПАМЯТКА для СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

"О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"

Федеральный закон от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее 109-ФЗ) устанавливает правовые основы обеспечения безопасного обращения с агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей природной среды.

В статье 1 определено, что «агрохимикаты — удобрения химического или биологического происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. Данное понятие не применяется в отношении торфа». 
Агрохимикаты подлежат обязательно регистрации. «Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов – регистрация пестицидов и агрохимикатов, на основании которой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, дает разрешения на производство, применение, реализацию, транспортировку, хранение, уничтожение, рекламу, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации пестицидов и агрохимикатов».

В соответствии со статьей 9 «регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов проводятся для разработки и обоснования регламентов применения пестицидов и агрохимикатов». Регламент применения агрохимикатов содержит обязательные требования к условиям и порядку применения пестицидов и агрохимикатов (статья 1). То есть вне утвержденных регламентов применение агрохимикатов недопустимо. 
Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее Каталог), ведет Минсельхоз России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации». Каталог является официальным документом, содержит перечень агрохимикатов, разрешенных для применения гражданами и юридическими лицами в сельском, лесном и личном подсобном хозяйстве.

Меры профилактики отравлений пчел пестицидами должны быть направлены на выполнение комплекса мероприятий – организационных, агротехнических и специальных.

Организационные мероприятия предусматривают плановость работ, связанных с применением ядов. Планы составляются службой защиты растений и согласуются с другими сельскохозяйственными организациями, которые в той или иной мере связаны с применением пестицидов. Они утверждаются исполнительным комитетом районного (областного, краевого) Совета народных депутатов и доводятся до сведения местной ветеринарной службы и районных зоотехников по пчеловодству в качестве официального уведомления. Специалисты заблаговременно знакомят пчеловодов с планами химических обработок и за 3 - 5 дней до применения ядохимикатов оповещают об этом пчеловодов всех пасек, расположенных в радиусе не менее 5 - 7 км от места проведения обработки (в средствах печати, радио, объявления в местах массового посещения и другими способами).

#### СанПиН 1.2.2584-10 ¨Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обеззараживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов¨

#### (отдельные главы).

### II. Общие требования безопасности

2.1. Обращение с пестицидами и агрохимикатами на территории Российской Федерации должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил, а также нормативных и/или технических документов на конкретные препараты.

Обращение с пестицидами и агрохимикатами должно отвечать требованиям, установленным при государственной регистрации указанных средств.

2.2. Использование пестицидов и агрохимикатов не должно приводить к:
- превышению гигиенических нормативов содержания в сельскохозяйственной продукции остаточных количеств пестицидов, токсичных и опасных метаболитов и соединений, радионуклидов, стойких органических загрязнителей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- появлению в объектах окружающей среды в результате применения органических удобрений патогенной микрофлоры, жизнеспособных яиц гельминтов, опасных для человека, цист патогенных кишечных простейших, энтерококков и других опасных биологических агентов;

- нарушению естественного микробиоценоза почв.

Комплексное поступление остаточных количеств пестицидов в организм человека с водой, пищевыми продуктами и атмосферным воздухом не должно превышать допустимых суточных доз (далее - ДСД), утвержденных в установленном порядке.

Уровни опасных и вредных факторов на рабочих местах при обращении с пестицидами и агрохимикатами не должны превышать установленные гигиенические нормативы.

2.3. Пестициды и агрохимикаты, поступающие в обращение на территорию страны, в соответствии с законодательством Российской Федерации должны пройти процедуру обязательного подтверждения изготовителем (поставщиком) их соответствия установленным требованиям, а также классифицированы по степени опасности исходя из гигиенических характеристик токсичности и опасности препаратов для жизни и здоровья людей и среды их обитания.

2.4. Упаковка пестицидов и агрохимикатов должна быть герметичной и изготавливаться из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и предотвращение возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения указанных средств.

2.5. Хранение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться в помещениях, специально предназначенных для этих целей.

2.6. Хозяйствующие субъекты, занятые в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами, обязаны обеспечить:

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, включая запрещение применения труда женщин на работах с опасными и вредными условиями труда, а также законодательства в части напряженности труда и норм подъема тяжестей работающими;

- соблюдение установленных регламентов и условий хранения, транспортировки, реализации и применения указанных средств;

- обучение лиц, имеющих контакт с пестицидами и агрохимикатами, по вопросам безопасного обращения с ними, включая меры оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений пестицидами или агрохимикатами;

- своевременное прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работающих с препаратами;

- выдачу работникам соответствующих средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания, слуха, глаз, кожи, контроль за правильностью их использования и своевременностью обезвреживания;

- наличие в местах работы с пестицидами и агрохимикатами аптечек для оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений, укомплектованных техническими средствами и препаратами, указанными в рекомендациях по применению используемых пестицидов и агрохимикатов;

- соответствующую организацию медико-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работающих с препаратами.

2.7. Все работающие с пестицидами и агрохимикатами обязаны проходить ежегодную гигиеническую подготовку по мерам безопасности при осуществлении работ и правилам оказания доврачебной помощи в случаях отравлений указанными средствами. Гигиеническое обучение осуществляется организациями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.8. Все работы с пестицидами 1 и 2 классов опасности, а также применение пестицидов ограниченного использования осуществляются только лицами, имеющими специальную профессиональную подготовку.

Привлечение к проведению работ с использованием пестицидов лиц, не прошедших обучения по вопросам безопасного обращения с указанными средствами, подростков моложе 18 лет, а также лиц, не прошедших необходимых медицинских осмотров или имеющих медицинские противопоказания к работе, не допускается.

Не допускается использование труда женщин на любых работах в контакте с пестицидами и агрохимикатами в период беременности и грудного вскармливания ребенка.

Запрещается применение труда женщин при транспортировке, погрузке и разгрузке пестицидов, а также выполнение женщинами в возрасте до тридцати пяти лет операций, связанных с применением пестицидов.

2.9. Санитарно-бытовое обслуживание лиц, имеющих производственный контакт с пестицидами и агрохимикатами, регламентируется требованиями настоящих Санитарных правил.

2.10. На производственных объектах с числом работающих (контактирующих с пестицидами и/или агрохимикатами) менее 30 человек предусматриваются комнаты для приема пищи, оборудованные умывальниками и необходимой мебелью; на объектах с числом работающих более 30 человек оборудуются буфеты или столовые.

2.11. Работающие в контакте с пестицидами и агрохимикатами обеспечиваются спецпитанием в соответствии с действующими требованиями и нормами.

2.12. Все работающие должны быть обучены правилам оказания первой само- и взаимопомощи при аварийных ситуациях.

2.13. При обращении с пестицидами и агрохимикатами на рабочих местах запрещается курить, пользоваться открытым огнем, принимать пищу. Это допускается во время отдыха на специально установленных местах после тщательного мытья рук, полоскания полости рта и носа.

2.14. Гигиена и безопасность труда, охрана окружающей среды при работе с пестицидами и агрохимикатами обеспечиваются максимальной механизацией и автоматизацией трудоемких и опасных работ, способов внесения препаратов, строгим соблюдением правил техники безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

2.15. Не ближе 300 м от места работы (с наветренной стороны) организуется площадка для отдыха и приема пищи персонала, оборудованная бачком с питьевой водой, умывальником с мылом, аптечкой первой доврачебной помощи и индивидуальными полотенцами.

2.16. До проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, ответственные за проведение работ должны обеспечить оповещение о запланированных работах населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства и другие способы доведения информации до населения) о запланированных работах.

На границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков) выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки урожая и других.

2.17. При обращении с пестицидами должны соблюдаться санитарно-защитные зоны и минимальные разрывы от населенных мест, водных объектов, оздоровительных и санаторно-курортных учреждений. При этом должна учитываться "роза ветров" и возможность изменения направления воздушных потоков в период проведения защитных работ с целью исключения загрязнения пестицидами атмосферного воздуха и водоемов в местах пребывания людей на прилегающих территориях.

2.18. При всех видах работ с пестицидами и агрохимикатами руководитель работ следит за соблюдением установленных регламентов применения, гигиенических требований и мер безопасности. При появлении жалоб со стороны сотрудника на ухудшение состояния здоровья он отстраняется от дальнейшей работы и принимаются меры по оказанию первой доврачебной помощи (при необходимости - с последующим вызовом медицинского работника), выявлению и устранению возможных причин заболевания (отравления).

2.19. Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений).

2.20. В случаях сомнений в качестве препаратов специалистами, проводящими обследования, отбираются образцы и направляются на анализ в лаборатории, аккредитованные в установленном порядке.

2.21. Применение пестицидов и агрохимикатов в каждом конкретном случае проводится на основании утвержденных в установленном порядке рекомендаций (наставлений) по применению, а также в соответствии с Каталогом разрешенных средств и настоящими Санитарными правилами. Особое внимание при этом обращается на нормы расхода препаратов и их рабочих растворов, кратность обработок. Не допускается превышение норм расхода и увеличение кратности обработок, указанных в Каталоге, применение пестицидов в период установленного срока ожидания (периода после последней обработки препаратами - до сбора урожая).

2.22. Осуществление работ на участках и в помещениях, где проводились обработки, допускается только в сроки, установленные в Каталоге.

Также должны соблюдаться установленные сроки прекращения и возобновления выпаса скота на обработанных пестицидами участках.

2.23. Все работы по применению пестицидов регистрируются в специальном журнале за подписью руководителя работ и должностных лиц организаций, где проводились указанные работы. Эти записи являются основанием при проверке качества работ, анализе динамики остаточных количеств пестицидов (далее - ОКП) в сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды, заполнении изготовителем (поставщиком) продукции документа о ее качестве при отгрузке продовольственного сырья и пищевой продукции на реализацию.

2.24. Лица, проверяющие эффективность применения пестицидов (непосредственно после обработок), должны использовать СИЗ.

2.25. Обработки на землях садоводческих товариществ и приусадебных участков возможны только пестицидами, разрешенными для применения в ЛПХ (указаны в Каталоге под литерой "Л"). При проведении работ необходимо соблюдать меры безопасности, включая использование СИЗ.

2.26. В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в Каталоге и рекомендациях по применению конкретных препаратов.

2.27. При применении пестицидов, в том числе в йодэндемичных регионах, а также на территориях с повышенным техногенным радиационным фоном, преимущественно должны использоваться препараты нового поколения с малыми нормами расхода, позволяющими снизить химическую нагрузку на 1 гектар.

VIII. Требования безопасности при применении наземной аппаратуры для внесения пестицидов и агрохимикатов.

8.1. Обработки с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в рекомендациях по применению конкретных препаратов.

Инструментальный контроль метеорологических условий (измерение температуры, влажности воздуха и скорости движения ветра) производится исполнителями перед началом работ.

8.2. При внесении пестицидов и агрохимикатов лица, работающие с ранцевой аппаратурой, не должны находиться относительно друг друга с подветренной стороны с целью исключения попадания их в зону опрыскивания.

8.3. При наземном опрыскивании пестицидами санитарные разрывы от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - источники питьевого водоснабжения), мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должны составлять не менее 300 м. При неблагоприятной "розе ветров" эти разрывы могут быть увеличены с учетом конкретной обстановки.

Сокращение указанных санитарных разрывов до 50 метров допускается в горных и предгорных зонах при обработках многолетних плодовых культур (сады, виноградники) при условии использования в непосредственной близости от жилых домов и мест отдыха населения (в пределах прилегающей к ним 300-метровой зоны) только ранцевых опрыскивателей и препаратов, зарегистрированных в установленном порядке* и указанных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, под литерой "Л" (для применения в условиях личных подсобных хозяйств). Остальная территория садов и виноградников может обрабатываться в соответствии с утвержденными регламентами.

8.4. Внесение пестицидов в почву (гранулы, растворы, порошки, сжиженные газы) разрешается только с помощью специальной аппаратуры (фумигаторы, аппликаторы). Не допускается использование для внесения гранулированных пестицидов в почву туковысевающих устройств.

8.5. Использование для обработок аэрозольных генераторов не допускается без их предварительной гигиенической оценки.

8.6. Рабочие растворы пестицидов готовятся:

- на специальных растворных узлах и заправочных площадках (пунктах), имеющих твердое покрытие (бетон, асфальтирование);

- непосредственно в емкостях (баках) опрыскивателей.

Заправочные площадки выбирают с учетом расположения полей и культур, подлежащих обработке, при условии соблюдения санитарных разрывов от селитебной зоны и источников питьевого водоснабжения.

На площадках должны быть:

- аппаратура для приготовления рабочих растворов;

- резервуары с водой, баки с герметичными крышками и приспособления для заполнения резервуаров опрыскивателя (насос, шланги);

- весы с разновесами, мелкий вспомогательный инвентарь, метеорологические приборы, а также аптечка, мыло, полотенца, умывальник;
- средства индивидуальной защиты для работников;

- препараты для обезвреживания мест случайного пролива рабочих растворов, указанные в рекомендациях по применению конкретных препаратов.

8.7. Количество препаратов, находящихся на площадке, не должно превышать норму однодневного использования.

8.8. Доставку пестицидов и агрохимикатов к месту работы и заправку опрыскивателей следует осуществлять при помощи специальных заправщиков.

8.9. До приготовления рабочего раствора и перед заполнением емкости опрыскивателя руководителем работ проводится визуальная оценка качества препарата, проверка его соответствия установленному гарантийному сроку хранения. Обязательной проверке подлежит также качество приготовленного рабочего раствора (соответствие концентрации рабочего раствора заданной).

Перед приготовлением рабочих растворов проверяется также исправность смесителей, наличие в баках фильтров и состояние мешалок.

8.10. При заполнении емкостей персонал должен находиться с наветренной стороны с целью исключения попадания препаратов в зону дыхания и на открытые участки тела работающих.

8.11. Наполнение емкостей контролируется только по уровнемеру. Не допускается открывать люк и проверять наполнение визуально, а также заправлять опрыскиватели без наличия в них фильтров.

8.12. При обработке препаратами необходимо внимательно следить за исправностью машин и оборудования, а при опрыскивании - за соответствием давления в напорной магистрали скорости движения агрегата и соблюдением заданной нормы расхода.

Не допускается передозировка рабочей жидкости пестицида или агрохимиката, а также опрыскивание растений при скорости ветра более 4 м/с.

8.13. После завершения работ запрещается оставлять без охраны (вне специальных помещений) пестициды и агрохимикаты или приготовленные рабочие растворы.

8.14. Промывные воды после ополаскивания водой (перед санитарной обработкой) рабочего оборудования используются для приготовления следующих партий рабочих растворов пестицидов и/или агрохимикатов.

### IX. Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным методом

9.1. Использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур допускается в случаях отсутствия возможности применения наземной техники или необходимости проведения обработок в сжатые сроки на больших площадях. При этом возможность, объемы, сроки, условия обработок и картограммы обрабатываемых площадей согласовываются с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

При проведении работ преимущественно должны использоваться летательные аппараты с возможно низкой высотой полета, обеспечивающей целенаправленное поступление препаратов на обрабатываемые посевы и исключение загрязнения прилегающей территории.

9.2. Аэродромы сельскохозяйственной авиации должны располагаться на расстоянии не менее трех километров от населенных пунктов со стороны предполагаемой концевой полосы безопасности и не менее одного километра от населенных пунктов и источников питьевого водоснабжения со стороны боковой полосы безопасности.

9.3. Аэродромы сельскохозяйственной авиации оборудуются дегазационными площадками для периодической очистки воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов.

9.4. Вновь внедряемые технологии обработок допускаются к использованию после их гигиенической оценки в установленном порядке и должны обеспечивать безопасность обращения с пестицидами и агрохимикатами в соответствии с утвержденными рекомендациями по их применению.

9.5. Применение препаратов авиационным методом регламентируется Каталогом, настоящими Санитарными правилами, а также рекомендациями по применению конкретных препаратов.

Не допускаются авиаобработки препаратами, для которых в Каталоге не указана возможность использования авиации.

9.6. До начала проведения работ командир воздушного судна обязан ознакомиться с картограммой полей, подлежащих обработке, и определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие безопасность полетов, проинформировав об этом заказчика работ.

9.7. При осуществлении авиационных химических работ (далее - АХР) обеспечивается соблюдение требований настоящих Санитарных правил.

9.8. Перед проведением обработок лесных массивов население заблаговременно (не менее чем за 10 дней до начала работ) должно быть оповещено о запрете выхода в леса и сбора дикорастущих ягод и грибов в сроки, указанные в Каталоге и рекомендациях по применению конкретных препаратов (на период их детоксикации).

Запрещается проведение авиационно-химических обработок над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных учреждений и над водоохранными зонами рек, озер и водохранилищ.

9.9. Сельскохозяйственные аэродромы могут эксплуатироваться при наличии заключений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

9.10. Запрещается авиационная обработка пестицидами участков, расположенных ближе 2 км от населенных пунктов.

При авиаобработке пестицидами должны соблюдаться следующие санитарные разрывы:

- от рыбохозяйственных водоемов, источников питьевого водоснабжения населения, скотных дворов, птицеферм, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников - не менее 2 км;

- от мест постоянного размещения медоносных пасек - 5 км;

- от мест выполнения других сельскохозяйственных работ, а также от участков под посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и некоторые другие), - 2 км.

При невозможности соблюдения этих условий авиационная обработка не допускается.

9.11. Обработки с использованием авиации проводятся при скорости ветра на рабочей высоте не более 4 м/с.

9.12. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы с пестицидами, приготовление из них рабочих жидкостей и заправка воздушных судов относятся к категории работ повышенной опасности. С лицами, занятыми на этих работах, руководителями работ также организуется ежегодный инструктаж по мерам безопасности и производственной санитарии в учреждениях, аккредитованных в установленном порядке.

9.13. Экипажи, вылетающие в район АХР, должны быть снабжены СИЗ, а также аптечкой первой доврачебной помощи в соответствии с действующими нормами обеспечения.

9.14. Рабочие растворы препаратов готовятся и загружаются в воздушное судно на специально оборудованных загрузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных аэродромах.

9.15. При авиационном опрыскивании аппаратура должна быть оборудована надежными отсечными устройствами. Запрещается работа с неисправными отсечными устройствами, а также эксплуатация неисправной техники и воздушных судов.

9.16. Единые предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка. Знаки убираются только по истечении установленных сроков ожидания, включая возможные сроки выхода в обработанные лесные массивы, сроки сбора дикорастущих грибов и ягод, сенокошения и выпаса скота.

9.17. Командир воздушного судна должен возвратиться на аэродром, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах санитарного разрыва (2000 м от границ обрабатываемого участка) обнаружены люди или домашние животные, и известить об этом представителя хозяйства, в котором планировались обработки.

9.18. Воздушное судно и аппаратуру после окончания авиационных работ необходимо очищать от остатков препаратов в соответствии с действующей инструкцией по очистке, мойке и дегазации воздушных судов и рекомендациями по применению конкретных препаратов.

9.19. Сточные воды, образующиеся в процессе мойки воздушных судов и оборудования, должны собираться в специально оборудованные приемники (емкости) и подвергаться обезвреживанию.

В качестве метода обезвреживания может быть применена схема нейтрализации сточных вод при заполнении емкости наполовину (объем вод проверяют по стационарной мерной линейке, установленной в каждом приемнике) с использованием обезвреживающих средств, указанных в рекомендациях по применению конкретных препаратов.

9.20. При наличии систем канализования сельскохозяйственных аэродромов сброс в них сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, допускается только после их обезвреживания в соответствии с установленными требованиями.

План

рационального использования и природоохранных мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно-правовое регулирование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проекта осуществления почвозащитных агротехнических мероприятий | В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ |
| 2 | Разработка и согласование проекта строительства валов, плотин, водонаправляющих, водосборных, донных сооружений, дамб-перемычек (при наличии водной эрозии) |  |
| 3 | Разработка и согласование проекта обустройства для складирования и хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов, химических веществ, в том числе нефтепродуктов | В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ |
| 4 | Разработка и согласование проектов по приведению земель, нарушенных при проведении строительных работ, разработке карьеров, добыче общераспространенных полезных ископаемых, в состояние, пригодное для использования по назначению (рекультивация) | В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ |
| Технические (технологические) работы |
| 5 | Строительство, реконструкция или ремонт противоэрозионных, противопаводковых, противообвальных сооружений | В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ |
| 6 | Размещение культур с учетом крутизны склонов, нарезкой границ полей, рабочих участков, дорог по горизонталям местности или под углом к ним |  |
| 7 | Создание противоэрозионных лесных насаждений по оврагам и балкам, берегам рек, водоемов, на песках, террасах и эродируемых склонах (агролесомелиорация) |  |
| 8 | Создание защитных лесных полос, включая полезащитные лесные полосы (агролесомелиорация) |  |
| 9 | Создание лесных насаждений на территориях, непригодных для сельскохозяйственного использования (территории, сильно расчлененные оврагами, размытые овраги и т.д.) |  |
| 10 | Реконструкция и ремонт существующих лесных насаждений |  |
| 11 | Проведение рубок ухода существующих лесных насаждений |  |
| 12 | Проведение инвентаризации защитных лесонасаждений, созданных на землях сельскохозяйственного назначения |  |
| 13 | Известкование, фосфоритование, гипсование почв (химическая мелиорация) |  |
| 14 | Осуществление работ по уборке валунов, расчистке от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха; рыхлению, пескованию, глинованию, землеванию, плантажу и первичной обработке почвы (культуртехническая мелиорация) |  |
| 15 | Посев многолетних трав с большой нормой высева, чередование культур, буферных полос, безотвальная вспашка, распашка земель поперек склонов, кротование, щелевание, соблюдение 20-метровой буферной зоны, посев сидератов, возделывание пропашных культур с использованием постоянных гребней, залужение пашни, подверженной эрозии в сильной степени (почвозащитные агротехнические мероприятия) |  |
| 16 | Применение почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на основе минимизации обработки почв |  |
| 17 | Строительство валов, плотин, ограждений, водонаправляющих, водосборных, донных сооружений, дамб-перемычек (при наличии водной эрозии) |  |
| 18 | Внедрение технологий по защите с/х угодий и других земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем |  |
| 19 | Внедрение технологий по защите земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений |  |
| 20 | Создание твердого противофильтрационного покрытия (асфальт, бетон и т.д.) в местах ремонта, технического обслуживания, хранения и стоянки сельскохозяйственной техники и автотранспорта; в местах складирования оборудования, ГСМ, отходов, химических средств защиты растений (ХСЗР) и удобрений | В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ |
| 21 | Организация межевания земель | В соответствии с п. 1.2 Инструкции по межеванию земель, утв. Роскомземом 08.04.1996 |
| Организационные мероприятия |
| 22 | Соблюдение порядка: в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее – ФЗ № 109 от 19.07.1997 г.) СанПиН 1.2.2584-10, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 г. № 17) (далее – СанПиН 1.2.2584-10) |
| 22.1 | хранения пестицидов и агрохимикатов | СанПиН 1.2.2584-10 (п.п. 2.4, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14, 5.18, 5.20, 5.21). |
| 22.2 | применения пестицидов и агрохимикатов | СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.23) |
| 22.3 | транспортировки пестицидов и агрохимикатов | ст. 20 ФЗ № 109 от 19.07.1997 г. |
| 22.4 | реализации пестицидов и агрохимикатов | ст. 23 ФЗ № 109 от 19.07.1997 г. |
| 22.5 | обезвреживания, утилизации, уничтожения и захоронения пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов и тары из-под них | ст. 24 ФЗ № 109 от 19.07.1997 г. |
| 22.6 | обучения лиц, имеющих контакт и с пестицидами и агрохимикатами, по вопросам безопасного обращения с ними, включая меры оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений пестицидами или агрохимикатами | СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.6) |
| 22.7 | своевременного прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работающих с препаратами; | СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.6) |
| 22.8 | выдачи работникам соответствующих средств индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз, кожи, контроль за правильностью их использования и своевременностью обезвреживания; | СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.6) |
| 22.9 | организации в местах работы с пестицидами и агрохимикатами аптечек для оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений, укомплектованных техническими средствами и препаратами, указанными в рекомендациях по применению используемых пестицидов и агрохимикатов; | СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.6) |
| 22.10 | проведения соответствующего медико-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работающих с препаратами. | СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.6) |
| 22.11 | информирования населения о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами | ст. 17 ФЗ № 109 от 19.07.1997 г. СанПиН 1.2.2584-10 (п. 2.16) |

Порядок

оповещения жителей Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района о проведении сельскохозяйственных работ по обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами

1. Землепользователи Поселения обязаны заблаговременно, не менее чем за 3 рабочих дня до времени начала проведения сельскохозяйственных работ по обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами производить оповещение жителей поселения о проведении указанных работ.

2. Одновременно с подачей соответствующего объявления о предстоящей обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами землепользователь осуществляет информирование населения о требуемых к соблюдению мерах предосторожности.

3. Оповещение населения о проведении сельскохозяйственных работ по обработке сельхозземель пестицидами и агрохимикатами и информирование населения о требуемых к соблюдению мерах предосторожности осуществляется путем размещения землепользователем соответствующих объявлений на информационных стендах в общественных местах поселения, а также посредством подачи объявлений в средствах массовой информации.

4. Администрация Березняковского сельского поселения осуществляет контроль за проведением оповещения населения поселения землепользователем.

5. Землепользователи Поселения несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством в случае допущения нарушения вышеуказанного Порядка.

12. Содержание и уборка муниципальных дорог

По состоянию на 01 апреля 2020 г. общая протяженность муниципальных дорог Березняковского сельского поселения составляет - 17,4 км. Уборка дорог производится механизированным способом, с привлечением уборочной техники на основании Договора с индивидуальным предпринимателем.

Уборка кюветов в летнее время производится ручным способом.

13. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

Элементы благоустройства, расположенные на придомовой территории должны содержаться в чистоте и исправном техническом состоянии.

Придомовые территории должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем беспрепятственное движение пешеходов и подъезд транспорта. Придомовые территории, на которых расположены многоквартирные дома, должны содержаться в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (в части, касающейся требований по содержанию придомовой территории). Уборка и очистка во дворах должна производиться ежедневно.

Зимняя уборка придомовой территорий.

В период зимней уборки технология выполнения операций по уборке территорий должна обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Элементы благоустройства в целях безопасности граждан поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи.

Снег, счищаемый с придомовой территорий, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на придомовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Организации, осуществляющие содержание придомовой территории с наступлением весны должны организовать:

- систематический сгон талой воды;

- общую очистку придомовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Основные требования к содержанию территорий в летний период

В период летней уборки основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.

Выполнение операций по уборке территорий в летний период обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения операций по уборке является их своевременность.

Территории с неусовершенствованными покрытиями убираются от мусора вручную.

Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную.

После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуществляется ее погрузка и вывоз.

Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без дефектов, окрашиваются по мере необходимости.

На территории Березняковского сельского поселения для выгула и выпаса крупного, мелкого рогатого скота и лошадей определены территории личных подсобных хозяйств на земельных участках, находящихся в собственности или пользовании владельца крупного, мелкого рогатого скота, при хорошо огороженной территории и на привязи под надзором собственника животных. Следует не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, проспектов, проездов, парков и других общественных мест отходами жизнедеятельности крупного, мелкого рогатого скота и лошадьми. Загрязнения животными экскрементами указанных мест немедленно устраняются его владельцем.

В целях весенней уборки мест общего пользования администрация муниципального образования может организовать общие субботники с привлечением жителей населенного пункта.

# 14. Транспортно-производственная база

Требования о наличии баз по содержанию спецтехники и организации дезинфекции мусоровозного транспорта должны являться условиями конкурсной документации при объявлении конкурса на оказание услуг по транспортированию отходов с территории муниципального образования.

Ответственность за содержание спецавтотехники (в том числе дезинфекцию) лежит на автопредприятиях, оказывающих услуги в сфере санитарной очистки.

В настоящее время деятельность по обращению с ТКО осуществляет ООО «ГРАНДСЕРВИС» на базе которой имеется транспортное средство осуществляющее транспортирование ТКО - Автомобиль специализированный, Год выпуска:1988 Марка ТС: ГАЗ-5319 КО-413, Гос.номер: Р 624 СН 38, Номер двигателя: 5327 206885.

15. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий

Раздел  включает в себя  оценку капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 5414-ИФ/09 от 19.12.2020г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Источниками финансирования мероприятий схемы обращения с отходами на территории Березняковского муниципального образования являются:

- федеральный бюджет;

- бюджет муниципального образования;

- собственные средства организаций, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, включая организации коммунального комплекса;

- заемные финансовые средства.

Реализация мероприятий Схемы потребует увеличения расходования бюджетных средств в 2020-2031 годах. При этом основной упор при реализации Схемы планируется сделать на комплекс мероприятий, которые в конечном счете должны привести к предотвращению вреда, ответственность за возмещение которого может быть возложена на органы местного самоуправления муниципального образования, к сокращению затрат на ликвидацию негативных последствий чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами, реабилитацию естественных экологических систем.

Перечень основных мероприятий по развитию системы обращения с отходами приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень основных мероприятий по развитию системы обращения с отходами

| Наименование мероприятий | Финансовые потребности, всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Закупка контейнеров для сбора ТКО | 700,0 | 300,0 |  |  | 400,0 |  |  |
| Строительство площадок для установки мусорных контейнеров | 1000,0 | 600,0 |  |  | 400,0 |  |  |
| Ликвидация стихийных свалок | 100,0 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Организация и проведение публичных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение плановых и внеплановых проверок в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Озеленение территории Березняковского сельского поселения | 75 | 35 | 25 | 25 |  |  |  |
| Озеленение прилегающих территорий предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1875 | 935 | 50 | 50 | 825 | 25 | 0 |

Заключение

В перспективе негативное воздействие на здоровье населения Березняковского муниципального образования будет минимальным.

Основными мероприятиями, стоящими перед Администрацией Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района в области обращения с отходами производства и потребления являются:

- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

-  продолжение работы по недопущению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок;

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТКО:

а) организация раздельного сбора компонентов ТКО;

б) максимально возможное вторичное их использование;

в) развитие рынка вторичного сырья;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- проведение разъяснительной работы на собрании и сходах о необходимости соблюдения правил благоустройства и недопустимости выброса бытовых отходов вне контейнерных площадок;

- распространение среди населения экологических знаний, используя памятки, возможности культурно-просветительных учреждений;

- проведение рейдов с целью контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение.

Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории Березняковского муниципального образования.

Приложение 1

РЕЕСТР

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Березняковское сельское поселение» Нижнеилимского района*

| № п/п | Адрес места нахождения мест (площадок) накопления ТКО | Географические координаты (долгота/широта) | Площадь земельного участка | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО, цели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Используемое покрытие (основание) | Количество размещенных (планируемых к размещению) контейнеров | Объем контейнеров | Ограждение |  |  |
| 1 | Полигон ТКО Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Нижнеилимский район», Нижнеилимское лесничество, Игирминское участковое лесничество, Березняковская дача, квартал №53 (выдел 9ч.) | N 56.909049 E 103.659678 | 3,0 га | грунт | - | - | отсутствует | Сбор и хранение ТБО до 11 месяцев |  |
| 2 | Полигон ТКО Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Березняки, ул.Строительная, район бывшего совхоза «Березняковский» (силосные ямы) | - | 0,2 га | Бетонное покрытие | - | - | имеется | Сбор и хранение ТБО до 11 месяцев |  |
| 3 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Мира, район жилого дома №13 | - | 39 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 4 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Романовская, район жилого дома №19 | - | 38 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 5 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Макаровская район жилого дома №23 | - | 36 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 6 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Набережная, район жилого дома №2 | - | 32 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 7 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Зыряновская, район жилого дома №4 | - | 36 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 8 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул. Прокопьевская. район жилого дома №5 | - | 27 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам, больница, почта, магазины |  |
| 9 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Строительная, район жилого дома №6 | - | 38 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 10 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Строительная, район нежилого здания №2 | - | 30 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам, школа, детский сад, дом культуры, церковь, магазины |  |
| 11 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Гагарина, район жилого дома №17 | - | 35 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 12 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Центральная, район жилого дома №2 | - | 38 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 13 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Северная, район жилого дома №1 | - | 35 кв.м. | Бетонная плита | 2 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 14 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Северная, район жилого дома №4 | - | 58 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 15 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Радищева, район жилого дома №16 | - | 29 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 16 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Парковая, район жилого дома №27 | - | 36 кв.м. | Бетонная плита | 3 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 17 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Строительная, район жилого дома №22 | - | 38 кв.м. | Бетонная плита | 2 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |
| 18 | Контейнерная площадка Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Игирма, ул.Илимская, район жилого дома №7 | - | 49 кв.м. | Бетонная плита | 1 | 0,8 куб.м. | имеется | Сбор ТКО по улицам |  |

*утвержден Постановлением Администрации Березняковского сельского поселения от 23.07.2020г. №103.

Приложение 2

Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области 1:5000

Приложение 3

Приложение 4

СХЕМА

вывоза твердо-бытовых отходов предприятий  п. Березняки

Нижнеилимского района, Иркутской области

СХЕМА

вывоза твердо-бытовых отходов с жилого сектора п. Березняки

Нижнеилимского района, Иркутской Области.

Приложение 5

Схема вывоза ТКО п. Березняки, при осуществлении деятельности ООО «Братский ТБО»

Схема вывоза ТКО п. Игирма, при осуществлении деятельности ООО «Братский ТБО»